КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ РОССИИ

Абрамович С.Ф., ведущий начный сотрудник, член-корреспондент Российской жилищно-коммунальной академии (РЖКА)

Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки

воды (НИИ КВОВ)

Тел.: (095) 4911381. 4912188

В настоящее время в России централизованные системы водоснабжения имеют 99% городов и около 81 % поселков городского типа. Суммарная производительность коммунальных водопроводов превышает 53 млн. м'/сутки.

Источниками водоснабжения этих объектов служат поверхностные воды, доля использования которых составляет 68%, и подземные - 32%. Следует отметить, что практически все поверхностные водоисточники подверглись в последние годы значительному воздействию вредных антропогенных факторов. Кроме того, заметно прогрессирует процесс загрязнения подземных вод из-за проникновения бытовых и производственных стоков в водоносные горизонты.

По оценкам специалистов, вследствие указанных причин действующие очистные сооружения зачастую не могут обеспечить эффективного и гарантированного удаления из природных вод различных загрязнений. В связи с этим для значительной части городов страны складывается напряженная ситуация с обеспечением населения питьевой водой надлежащего качества.

К основным причинам сложившегося положения на большинстве действующих водоочистных станций можно отнести следующие.

- Принятая технологическая схема и состав сооружений нередко не соответству
ют качеству воды водоисточника.

- Техническое состояние многих станций крайне неудовлетворительное, износ
сетей и сооружений порой превышает 50%.

- Эксплуатация сооружений не всегда осуществляется квалифицировано, что за
частую приводит к нарушению технологии водоподготовки и, как следствие, к резкому
снижению эффективности процесса очистки.

- В ряде случаев отсутствует система автоматического управления и контроля за
процессом очистки воды.

5.Известны примеры отсутствия на водоочистных сооружениях (в случае подземных водозаборов) систем для обеззараживания воды.

6. Отсутствие на подавляющем большинстве станций сооружений по обработке и утилизации загрязненных промывных вод. Практикуется сброс этих стоков на рельеф, что приводит к загрязнению поверхностных и подземных водоисточников.

На основании анализа ситуации, сложившейся в практике водоснабжения городов России, можно выделить наиболее важные задачи, стоящие перед специалистами.

- Необходимость проведения комплексного обследования действующих водо
проводных сетей и сооружений.

- Совершенствование существующих способов очистки воды и модерйизация
технологических процессов водоподготовки с учетом прогрессирующего загрязнения
природных водоисточников.

3. Разработка перспективных (преимущественно безреагентных) методов очистки природных вод с использованием современных достижений науки и техники.

4. Разработка унифицированных систем автоматического управления и контроля основными технологическими процессами водоподготовки.

5. Решение проблемы обработки промывных вод фильтровальных сооружений и утилизации образующихся осадков.

6. Разработка мероприятий, исключающих загрязнение природных водоисточников.