НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Храменков СВ., генеральный директор

МГУП "Мосводоканал" Тел.: (095) 2616720. Факс: (095) 2655220. E-mail: post@mosvodokanal.ru

Существующая система водоснабжения г. Москвы сегодня является сложным комплексом сооружений различного назначения, базирующихся на двух водотоках -p.p. Волги и Москвы и их притоках.

Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех водопроводных станциях, подача в городскую сеть производится восемью регулирующими узлами и шестью повы-сительными насосными станциями.

Общая мощность городской системы водоснабжения из поверхностных источников составляет 6,70 млн. куб. м/сут.

За период с 1996 г. по 2004 г. подача питьевой воды в город снизилась на 24% и составила 4963 тыс. куб. м/сут., что соответствует уровню 1978 г. Данный факт обусловлен как снижением промышленного производства, так и уменьшением водопотребления в жилом секторе.

Сегодня наибольший объем водопотребления (около 75%) приходится на жилищный сектор, поэтому мероприятия по рациональному расходованию воды, в основном, ориентированы на сокращение водопотребления в жилищном секторе.

Москвичи сегодня используют 360 л питьевой воды в день. Причинами высокого удельного водопотребления в жилом секторе являются сложившаяся система проектирования внутридомовых систем водоснабжения и культура водопользования жителей нашего города. Не последнюю роль здесь сыграло низкое качество санитарно-технического оборудования и арматуры, выпускаемых отечественной промышленностью.

Полное оснащение жилых домов приборами учета поможет не только выявить и устранить утечки питьевой воды, но и позволит москвичам платить за реально потребленные ресурсы, что в итоге должно привести к экономному потреблению питьевой воды и доведению удельного водопотребления до уровня европейских городов.

Помимо модернизации действующих водопроводных станций (внедрение новых эффективных реагентов, реконструкция сооружений, автоматизация процессов), предусматривается поэтапное внедрение новых методов очистки воды, в частности, сочетания озонирования с сорбцией на активном угле.

В настоящее время мы приступили к реализации нового проекта - строительство Юго-Западной водопроводной станции (ЮЗВС) производительностью 250 тыс. куб. м/сут., отличительной особенностью которого является комплексное использование классической технологии - отстаивания, фильтрования с добавлением прогрессивных технологических методов очистки - озоносорбции и мембранного фильтрования.

Важное значение в надежном функционировании системы водоснабжения имеет организация контроля качества воды на всем ее движении от водоисточника до потребителя. Существующая многоступенчатая система контроля является гарантией качества московской питьевой воды.

Очистку сточных вод осуществляют Курьяновская, Люберецкая, Южно-Бутовская и Зеленоградская станции аэрации. Общая мощность очистных сооружений канализации составляет 6 345 тыс. куб. м/сут.

Учитывая тенденцию снижения водопотребления в городе за последние годы в результате применения ресурсосберегающих технологий и широкого внедрения приборов учёта, приоритетным направлением работы на предстоящие 5-10 лет признано строительство локальных очистных сооружений малой мощности, реконструкция и модернизация действующих сооружений и т.д.

В условиях дефицита финансовых средств Правительство Москвы и Мосводоканал активно вовлекают в сферу развития коммунальных услуг отечественные и иностранные инвестиции.

В начале 1999 года в одном из новых микрорайонов г. Москвы Южное Бутово впервые в России по модели «BOOT» была построена станция аэрации производительностью 80 тыс. куб. м/сут. В декабре 2000 г. в городе Зеленограде, который является городом-спутником российской столицы, введены в эксплуатацию еще одни очистные сооружения производительностью 140 тыс. куб. м/сут.

Реализованные проекты станций аэрации являются аналогом самых современных очистных сооружений. На них использованы новейшие технологии и оборудование для очистки сточных вод - технология совместного биологического удаления азота и фосфора, высокоэффективные аэрационные системы, фильтры доочистки, ультрафиолетовое обеззараживание очищенной воды.

Сооружения в Южном Бутово и г. Зеленограде вызывают большой интерес у российских и зарубежных специалистов.

Одним из важнейших направлений в современных условиях является совершенствование работы водопроводной и канализационной сетей города.

Сегодня мы располагаем оригинальными технологиями восстановления трубопроводов без разрытия земной поверхности (методы пластикового и полиэтиленового рукавов, метод цементно-песчаного покрытия, метод пневмопробойника), которые позволяют вовлечь в активную эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную на длительный срок (50 лет) пропускную способность и сохранить при этом высокое качество транспортируемой воды.

В заключение можно отметить, что созданные за последние пятьдесят лет мощности систем водоснабжения и канализации позволяют обеспечить население доброкачественной питьевой водой при рациональном ее использовании, а также отвод и очистку сточных вод с учетом возрастающих требований к охране окружающей среды и здоровью человека.