ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И НОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Куракина Н.И., директор УНЦ ТИС технологии", доцент кафедры ИИСТ

СПбГЭТУ"ЛЭТИ".к.т.н.

Орлова Н.В., ассистент кафедры ИИСТ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Санкт-Петербург, 197376, ул. проф. Попова, д. 5 Тел.: (812) 2349393. E-mail: NIKurakina@eltech.ru

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является совершенствование действующих и развитие новых принципов и методов оценки состояния природных объектов и экологического нормирования всех видов антропогенной нагрузки. В основе экологического нормирования лежат нормативы предельно допустимых вредных воздействий на природные объекты от всех видов источников загрязнения с учетом их взаимовлияния. Для эффективного решения этой задачи необходимо создание геоинформационной среды мониторинга водных объектов и нормирования экологической нагрузки, которая позволит реализовать комплексный подход по оценке и ранжированию всех источников загрязнения, выявлению наиболее опасных загрязнителей, выработке рекомендаций по поддержке принятия управляющих решений с целью организации рационального природопользования.

Система базируется на современных информационных технологиях, оперирует паспортными данными предприятий (источников загрязнения), результатами контрольных измерений, нормативными справочниками, содержащими значения класса опасности и ПДК (предельно допустимые концентрации) вредных веществ. Рассчитывает и формирует выходные документы, имеет встроенную систему запросов к базам данных.

Информацию, такую, как размещение постов экологического контроля, местоположение загрязнителей, удобно представлять на карте, что определяет широкое использование ГИС технологий, позволяющее также решать задачи пространственного анализа. На базе ГИС созданы модели природных объектов, предприятий-водопользователей, карты содержания загрязняющих веществ. Единая база природных и техногенных объектов обеспечивает возможность моделирования процессов техногенного воздействия с целью исследования сложившейся ситуации и выработки рекомендаций по рациональному природопользованию. ГИС-интерфейс разработан с использованием ArcView 9.0, пространственные данные хранятся в формате shp-файлов, атрибутивные - в локальной базе в формате dbf-файлов. На основе ГИС выполнен ряд проектов, объединяющих на функциональном уровне базы данных, модели, методы расчетов, нормативные документы в виде интегрированной информационной среды получения комплексной информации. Созданные проекты позволяют анализировать и изучать следующие задачи:

оценка качества водных объектов;

анализ деятельности пользователей водных ресурсов;

- ранжирование водопользователей по степени воздействия;

- нормирование экологической нагрузки на водный объект с учетом бассейнового
подхода;

- создание форм отчетности.

Для проведения гидрохимического анализа качества водного объекта, а также анализа воздействия пользователей водных ресурсов и нормирования экологической нагрузки на базе ГИС была разработана информационная среда системы оценивания, состоящая из топоосновы, базы моделей природных и техногенных объектов, баз данных результатов контроля и анализа, а также нормативной базы. Созданная на базе ГИС информационная среда системы оценивания позволяет производить временной и пространственный анализ, оценивать качество водных объектов в различных контрольных створах.

Задача оценки техногенной нагрузки заключается в выявлении основных критических веществ, определении основных водопользователей, вносящих эти воздействия и ранжировании пользователей с целью формирования управляющих рекомендаций. На основании проведенного анализа реализуются алгоритмы выделения квот предприятиям и алгоритмы формирования управляющих воздействий.

В результате на базе ГИС создана информационная среда, представляющая систематизированный свод сведений, качественно и количественно характеризующий экологическое состояние водных объектов и производств.

Полученные результаты и выполненные проекты в ГИС-технологии являются базой для создания системы квотирования нагрузки водного объекта по заданным показателям, реализации алгоритмов эколого-экономического управления водопользованием.